КАЗАНСКИЙ научно-исследовательский ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

Радиотехнический цепи и сигналы

Базлов Е.Ф., Козлов В.А.

ПРОХОЖДЕНИЕ МОДУЛИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ

ЧЕРЕЗ ИЗББИРАТЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ

Методические указания к лабораторной работе № 504

Казань-20014

Цель работы: изучить особенности искажений, возникающих при прохождении через избирательный усилитель колебания с тональной амплитудной модуляцией и радиоимпульса с прямоугольной огибающей

Введение

В модулированном высокочастотном колебании информация заключена в изменениях одного из параметров – амплитуды, частоты или фазы. Поэтому при передаче такого сигнала через избирательные цепи важно сохранить без искажений не весь сигнал, а именно этот параметр. Так, в случае амплитудно-модулированного колебания

важно точно передать огибающую амплитуд , между тем, как некоторое изменение частоты или фазы заполнения не имеет существенного значения.

В лабораторной работе необходимо экспериментально оценить искажения некоторых амплитудно-модулированных колебаний при прохождении их через резонансный усилитель (рис.1).

Амплитудно-частотная характеристика этого усилителя описывается выражением (1)

(1)

а фазово-частотная характеристика выражением (2)

(2)

Здесь – значение коэффициента усиления на резонансной частоте

- колебательного контура,  Q– эквивалентная добротность колебательного контура, учитывающая шунтирующее действие выходного сопротивления транзистора и сопротивления .

- При воздействии колебания с тональной амплитудной модуляцией  (ТАМ)

(3)

на вход резонансного усилителя, настроенного на несущую частоту модулированного колебания ((рез=(0), сигнал на выходе усилителя в установившемся режиме в соответствии со спектральным методом определяется по формуле:

(4)

Здесь  - коэффициент передачи усилителя на резонансной частоте,  - тот же коэффициент на частотах , ,  – коэффициент модуляции входного сигнала.

Сравнивая отклик (4) и воздействие (3) приходим к выводам:

1) Огибающая отклика так же, как и огибающая воздействия, изменяется по гармоническому закону.

2) Коэффициент глубины модуляции отклика определяется выражением

(5)

Так как , наблюдается относительное уменьшение глубины модуляции, которое оценивается формулой

(6)

Величина D(() называется коэффициентом демодуляции. График зависимости D от частоты модуляции ( имеет вид, представленный на рис.2.

Уменьшение глубины модуляции выходного сигнала происходит из-за неравномерности амплитудно-частотной характеристики усилителя. Это поясняет рис.3, на котором приведены амплитудный спектр ТАМ - колебания (рис 3а), АЧХ и ФЧХ избирательного усилителя (рис. 3б), а также амплитудный спектр выходного сигнала избирательного усилителя (рис 3в). График зависимости  должен совпадать с правой ветвью АЧХ избирательного усилителя.

3) Огибающая отклика отстает от огибающей входного колебания на угол . Это можно объяснить дополнительными фазовыми сдвигами противоположного знака, которые получают боковые частоты ТАМ - колебания (рис. 3б).

В целом, искажения сообщения, переносимого амплитудно-модулированным сигналом, при условии  имеют линейный характер.

4) Если несущая частота ТАМ – колебания не совпадает с резонансной частотой избирательного усилителя (), например,  амплитуды боковых частот ТАМ – колебания станут разными (рис. 4). Соответственно, огибающая амплитуд выходного сигнала избирательного усилителя будет иметь негармоническую форму. Значит, искажения сообщения при  будут иметь нелинейный характер.

II. Рассмотрим воздействие последовательности радиоимпульсов с прямоугольной огибающей (рис.5а)

(7)

на вход того же усилителя. Через  обозначена длительность импульса.

Вследствие того, что частота (0 высокочастотного заполнения импульса гораздо больше частоты следования импульсов, на осциллограмме невозможно увидеть это высокочастотное заполнение.

Форму и параметры сигнала на выходе усилителя можно найти, рассматривая независимо отклик на воздействие фронта импульса и его спад. Затем полученные решения надо сложить.

Пусть напряжение на выходе, соответствующее включению импульса, обозначено через eвых1(t), а напряжение, соответствующее выключению – через eвых2(t).

Аналитическое решение задачи приводит к следующим результатам:

, 		  (8)

В этой формуле - постоянная времени контура, -  абсолютная расстройка контура, - фазовый сдвиг напряжения на контуре относительно входного сигнала.

Первое слагаемое в (8) определяет стационарное, а второе – свободное колебание. Если длительность импульса (и  больше времени установления режима в контуре при включении гармонической эдс, то к моменту окончания входного импульса, амплитуда выходного колебания равна стационарному значению

.			       (9)

Если контур настроен на частоту возбуждающей эдс, т.е. , то

(10)

Из этого выражения видно, что при совпадении частот  и  огибающая амплитуд выходного сигнала нарастает по закону () независимо от фазы входного сигнала в момент включения. Длительность фронта радиоимпульса определяется из условия нарастания  от 0 до . Решая соответствующее уравнение, получаем .

При , особенно при больших расстройках, процесс установления огибающей принимает колебательный характер. Это объясняется биением двух колебаний: частоты  и частоты  (частоты свободных колебаний), которая при высокой добротности контура очень мало отличается от резонансной частоты. Частота биений определяется расстройкой .

Начиная с момента t=(и (после прекращения действия внешней эдс) остается одно лишь свободное колебание, которое можно представить в форме:

(11)

Здесь  – фаза напряжения на контуре в момент t=(и.

На рис.5б показано напряжение на выходе усилителя при , а на рис.5в – для случая, когда.

Описание лабораторной установки

Схема лабораторного макета (рис 6) содержит:

- Модулятор. На вход модулятора подается несущее колебание от генератора Г6-27 (в дальнейшем ВЧ - генератор) с амплитудой 1В. и модулирующее колебание от генератора GFG-8215A (в дальнейшем многофункциональный генератор).

- Избирательный усилитель на полевом транзисторе, в сток которого включен параллельный колебательный контур. Добротность контура меняется подключением параллельно контуру сопротивления      = 15 кОм тумблером „ Вкл" (S1).

Клеммы "Вход" служат для подачи на вход усилителя модулированного колебания и контроля его параметров с помощью 1 канала осциллографа.

Клеммы "Выход" служат для снятия осциллограммы выходного колебания и измерения его параметров с помощью 2 канала осциллографа. Кроме лабораторного макета,  в установку входят также генераторы Г6-27 и GFG-8215A и осциллограф GOS-630FS (в дальнейшем просто осциллограф). Осциллограф используется для наблюдения формы сигналов и измерения их параметров.

Домашнее задание

1.	Рассчитать зависимость изменения коэффициента  демодуляции  D напряжения на выходе резонансного ycилителя от частоты модуляции  при двух значениях добротности колебательного контура усилителя:  и

Принято, что контур настроен в резонанс на несущую частоту
 КГц, а частота модуляции F меняется от 200 Гц до 50 кГц. Построить зависимость   .

Лабораторное задание

1. Подать на вход усилителя от ВЧ - генератора гармонический сигнал амплитудой 0,1-0,25 В. Для наблюдения входного и выходного сигнала к усилителю подключить осциллограф. Подобрать частоту генератора радиочастот так, чтобы выходной сигнал имел максимальную амплитуду, что соответствует резонансу. Записать значение резонансной частоты  fр .

2. Определить добротность  усилителя с включенным и выключенным сопротивлением   . Для этого надо зафиксировать частоты и   , на которых выходное напряжение равно 0,707 от максимального . Добротность равна

3. Исследовать прохождение тонального АМ - колебания через резонансный усилитель.

Получить на выходе модулятора AМ -колебание с глубиной модуляции 80÷100%,  для чего подать на вход модулятора напряжение несущей частоты от ВЧ - генератора амплитудой 0,5 В и частотой  и модулирующее напряжение гармонической формы от генератора многофункционального генератора. Частота модулирующего напряжения 200 Гц. Для наблюдения модулированного напряжения к выходу модулятора подключить второй канал осциллографа.

Подать АМ - колебание на вход усилителя. На выход усилителя переключить второй канал осциллографа.

Снять экспериментально зависимость коэффициента демодуляции. D    от частоты модуляции    F   для двух значений добротности, измеренных в п.1. Частоту   f  менять в соответствие с данными, приведенными в таблице. Коэффициент модуляции М можно оценить по формуле

и определяются по осциллограмме (рис. 7)

По полученным данным построить зависимости    D от lg(F) и сравнить их с результатами домашнего задания.

Измерения для расчета коэффициента демодуляции D можно сократить с учетом следующего. Из формулы (6) следует, что если, то , . Поэтому, если выбрать частоту  достаточно низкой, то можно будет измерять только . В выполняемой лабораторной работе

Поэтому частота, на которой , может быть рассчитана из

Если начать измерения с частоты F=1000 Гц, то можно определять зависимость D(F) по формуле

Таблица 1

|  | F(кГц) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lg(F) |  |  |  |  |  |  |
| Q1 | Amin |  |  |  |  |  |  |
|  | Amax |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |
| Q2 | Amin |  |  |  |  |  |  |
|  | Amax |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  |  |  |  |  |

4. Исследовать прохождение последовательности радиоимпульсов через избирательный усилитель.

Сформировать последовательность радиоимпульсов с прямоугольной огибающей на выходе модулятора и подать ее на вход усилителя. В качестве управляющего сигнала в этом случае использовать прямоугольные импульсы с выхода многофункционального генератора с частотой следования 10 кГц и амплитудой 1В.

Зарисовать осциллограмму напряжения на входе усилителя.

Зарисовать осциллограмму напряжения на выходе усилителя при частоте несущего колебания, равной резонансной частоте колебательного контура усилителя,

Измерить длительность фронта радиоимпульса по осциллограмме (рис. 8), зная значение длительности развертки "время/деление".

Измерение длительности фронта выполнить для двух значений добротности (с включенным и выключенным сопротивлением ).

Изменить частоту несущего колебания

Получить осциллограмму выходного напряжения с четко выраженными
биениями на фронте радиоимпульса. Измерить длительность фронта радиоимпульса на выходе для этого случая.

Определить частоту биений. Для этого надо измерить период
биений и найти частоту их, как величину обратную периоду. Сравнить найденную частоту с величиной . Объяснить результат.

Требования к оформлению отчета

Отчет должен содержать:

- Результаты измерений,  сведенные в таблицы;

- Экспериментальные и расчетные графики изменения коэффициента демодуляции от частоты управляющего сигнала;

- Результаты расчетов и экспериментального определения длительностей фронтов радиоимпульсов и периодов биения напряжения на выходе избирательного усилителя;

- Осциллограммы исследуемых напряжений в одинаковых масштабах;

- Выводы и оценку результатов.

Контрольные вопросы

- Что такое демодуляция ТАМ - колебания в избирательном усилителе и почему она происходит?

- Как зависит глубина модуляции отклика от частоты модулирующего сигнала и от добротности контура, если несущая частота АМК и резонансная частота контура совпадают?

- Объяснить отставание по фазе огибающей отклика от огибающей воздействия, а также зависимость отставания от модулирующей частоты и добротности контура.

- Как искажается ТАМ – колебание в избирательном усилителе при его расстройке относительно несущей частоты модулированного сигнала?

- Чем определяется скорость и время нарастания огибающей амплитуды радиоимпульса на выходе избирательного усилителя?

- Какие искажения радиоимпульса возникают в контуре избирательного усилителя, расстроенного относительно частоты несущего колебания?

- Нарисовать и объяснить временные диаграммы радиоимпульса на контуре усилителя при совпадении резонансной частоты контура и частоты несущего колебания.

- Как влияет изменение величины сопротивления, шунтирующего контур, на искажения радиоимпульса в усилителе при воздействии радиоимпульса с частотой заполнения f0=fр и f0(fр?

- Объяснить процесс возникновения биений. Как определить период биений?

# Text boxes

Рис. 1

C

(

D

1

0

Рис.2

Рис.3

(0

а)

б)

в)

(0

Рис. 4

(0

t

e(t)

Рис. 5

а)

б)

в)

t

t

uвых(t)

uвых(t)

t

Вых

Модулятор

Г6-27

Рис. 6

a(t)

t

Amin

Amax

Рис. 7

t

Рис. 8

1

0,9

GFG-8215A