КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА

# Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

# Радиотехнические цепи и сигналы

# Е.Ф. Базлов, В.А. Козлов,

# Генераторы гармонических колебаний

# Методические указания к практическому занятию

# Казань – 2014

Краткие сведения по теории.

Автогенератором  называют устройство, предназначенное для преобразования энергии источника питания в энергию колебаний определённой формы с заданными параметрами. Автогенераторы строят, как правило, на основе нелинейных усилителей, охваченных цепью положительной обратной связи.

Пример одной из схем автогенератора приведен на рис 1.

Транзистор в этой схеме создает усиление, компенсирующее потери энергии в пассивных элементах схемы и нагрузке, а также обеспечивает перевод автогенератора из режима самовозбуждения в стационарный режим

Колебательный контур создает плавную зависимость фазового сдвига (между напряжением и током) от частоты и тем самым определяет частоту вырабатываемых колебаний.

Трансформатор является цепью обратной связи которая предназначена для передачи части энергии колебаний с выхода усилителя на его вход для обеспечения самовозбуждения схемы и её работы в стационарном режиме.

Условие самовозбуждения автогенератора имеет вид

где - коэффициент передачи усилителя, а - коэффициент передачи цепи обратной связи.

Для стационарного режима справедливо соотношение

В трансформаторной схеме генератора , . Здесь R0 – резонансное сопротивление колебательного контура, S – крутизна стоко-затворной характеристики полевого транзистора.

Частота колебаний, вырабатываемых автогенератором, определяется из условия

Здесь - фазовый сдвиг колебаний в усилителе, а - фазовый сдвиг колебаний в цепи обратной связи. Для возбуждения колебаний в трансформаторной схеме автогенератора  должно равняться π. Соответственно фазовый сдвиг колебания в усилителе будет определяться выражением

. Здесь φs – аргумент средней крутизны, а - фазовый сдвиг колебаний в колебательном контуре для области малых расстроек.

Аудиторные задачи

Задача 1.Найти минимальную взаимную индуктивность  М в трансформаторной схеме автогенератора, при которой наступит его самовозбуждение. Параметры контура генератора: L=500 мкГн.,C=2000 пкФ., r=5 Ом. Параметры транзистора: S=5 мА/В.

Решение:

Условие самовозбуждения  	.

.

Задача 2.Определить напряжение смещения на затворе полевого транзистора , соответствующее границе самовозбуждения генератора при в-а характеристике транзистора

,мА.

Известны a0=2 мА, а1=3 мА/В, а2=0.15 мА/В2.

Заданы параметры схемы R0=12 кОм, β=0.05.

Решение:

Из условия самовозбуждения .	.

.

Задача 3. Определить, насколько частота колебаний автогенератора отклонится от резонансной частоты контура, если аргумент средней крутизны  составит . Параметры контура L=80 мкГн, С=320 пФ, Q=50.

Решение:

Условие баланса фаз

,	.

Задача 4. Генератор с контуром в цепи затвора и индуктивной связью генерирует колебания с частотой  f0=1 МГц. Добротность контура  Q=50, взаимная индуктивность M=5 мкГн. Характеристика нелинейного элемента аппроксимируется полиномом третьей степени . Смещение U0=-4 В.

Определите стационарную амплитуду колебаний на входе нелинейного элемента.

Решение.

Условие стационарного режима 	. 	.

С другой стороны .

.

Используя заданную характеристику нелинейного элемента, получаем

.

Выделяем из этого выражения только члены, которые дадут первую гармонику тока. Учитываем, что

.

.

.

Но из условия стационарного режима следует, что

Так как , , то .

Значит .

# Text boxes

Uвых.

Ср

Ск

Lk

Eп

# M

(2)

(3)

L3

C3

R3

(1)

VTT

затвор

Рис. 1. Принципиальная схема генератора с трансформаторной связью