КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА

# Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

# Радиотехнические цепи и сигналы

# Е.Ф. Базлов, В.А. Козлов,

# ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

# Методические указания к практическому занятию

# Казань – 2014

Краткие сведения из теории и методика решения задач

При анализе дискретных сигналов применяют z – преобразование:

Функция S(z)является аналитической функцией комплексного переменного .

В качестве примеров рассмотрим z - преобразования некоторых простейших сигналов. При этом будем полагать, что сигнал s(nT) тождественно равен нулю при n<0.

- Единичный импульс

- Дискретизированный единичный скачек

(nT), n(0

При решении задач удобно использовать некоторые свойства z - преобразования. Основные из них:

- Теорема линейности.

Если ,

то .

- Теорема запаздывания.

Если  то

- Теорема о свертке.

- преобразование свертки двух дискретных сигналов x(nT) и y(nT)

Отклик цифрового фильтра n-го порядка y(nT) связан с воздействием x(nT) разностным уравнением

y(nT)= a0x(nT)+a1x(nT-T)+a2x(nT-2T)+….+aMx(nT-MT)-

b1y(nT-T)-b2y(nT-2T)-….-y(nT-NT)

Основные характеристики цифровых фильтров:

- Системная функция

,

где X(z) и Y(Z) - z - преобразования входного и выходного сигналов.

Применив к разностному уравнению z - преобразование, получим для H(z) следующее выражение

2 Импульсная характеристика g(nT) – отклик на единичный импульс.

Соответственно системная функция H(z) является Z-преобразованием импульсной характеристики g(nT).

Выходной сигнал цифрового фильтра может быть найден как дискретная свертка входного сигнала и импульсной характеристики:

3.Частотная характеристика цифрового фильтра

Между частотной характеристикой фильтра и его системной функцией существует простая связь:

,

поэтому

.

Частотная характеристика цифрового фильтра имеет некоторые специфические свойства. Главное из них – это периодичность. является периодической функцией с периодом 2π/T=ωд, где ωд – частота дискретизации. Центральная часть частотной характеристики при –π/T<ω<π/T повторяет частотную характеристику фильтра – прототипа, аналогичного данному цифровому фильтру.

Задачи.

1. Системная функция фильтра

Запишите алгоритм работы этого фильтра (разностное уравнение) и нарисуйте эквивалентную схему этого алгоритма. Выведите формулу частотной характеристики , рассчитайте и постройте график функции .

Решение.

, поэтому:  или

Этому алгоритму соответствует эквивалентная схема

## Частотная характеристика фильтра

Амплитудно – частотная характеристика фильтра

Как следует из графика АЧХ фильтра, анализируемый фильтр является фильтром нижних частот.

2. Найдите z – преобразование последовательности отсчетов из прямоугольного импульса s(n)=U0, n=0, 1, 2,….N-1, N=9.

Указания.

Можно рассмотреть прямоугольный импульс как разность двух скачков.

Ответ. . Первое слагаемое в правой части полученного выражения есть z – преобразование отсчетов из сигнала s(t)=U0, t(0, а второе – z – преобразование отсчетов из того же сигнала, задержанного на N шагов дискретизации.

3. Найдите отсчеты s(n) сигнала, z – преобразование которого

S(z)=2-z-2+3z-5.

Ответ. S(n)=2(1(n)-1(n-2)+3(1(n-5).

4. Алгоритм работы цифрового фильтра описывается разностным уравнением y(nT)=x(nT)-x(nT-T). Нарисуйте схему фильтра и найдите его импульсную характеристику g(nT).

Ответ. Импульсная характеристика фильтра g(nT)=δ(nT)-δ(nT-T), т.е. g(0)=1, g(T)=-1, g(nT)=0 при n(2

Схема фильтра имеет вид

5. Определите системную функцию фильтра

Ответ: .

# Text boxes

0.51

Σ

z-1

x(nT)

y(nT)

ωT

3

-2

2

5

1

0

n

Σ

z-1

-b1

Σ

z-1

-1