КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА

# Кафедра радиоэлектроники и информационно-измерительной техники

# Радиотехнические цепи и сигналы

# Е.Ф. Базлов, В.А. Козлов,

# Нелинейные элементы и устройства

# Методические указания к практическому занятию

# Казань – 2014

Краткие сведения по теории

Элемент электрической цепи называют нелинейным, если  у него нелинейна статическая характеристика. Соответственно электрическая цепь, которая содержит хотя бы один нелинейный элемент, должна рассматриваться как нелинейная цепь. Основную долю нелинейных элементов, применяемых в системах передачи информации, составляют нелинейные резисторы. Из реальных элементов к нелинейным резистрам обычно относят практически все полупроводниковые приборы и электронные лампы. Статической характеристикой нелинейного резистора является вольтамперная кривая. Обозначение нелинейного резистора на обобщенных электрических схемах и наиболее распространенные виды вольтамперных характеристик приведены на рис. 1..

Обычно информацию о вольтамперных характеристиках нелинейных резисторов получают экспериментальным путем и представляют в виде таблицы или графика. Если возникает необходимость рассчитать схему, содержащую нелинейный резистор, то вольтамперную характеристику аппроксимируют, то есть представляют аналитическим выражением.

При малой амплитуде воздействия применяют полиномиальную аппроксимацию вольтамперной характеристики

, где U0 – напряжение смещения, задающее исходное положение рабочей точки на вольтамперной характеристике нелинейного элементе.

При большой амплитуде воздействия применяют кусочно-линейную аппроксимацию вольтамперной характеристики

Здесь U1 – напряжение отсечки. На рис. 2 показана сама кусочно-линейная аппроксимация, состоящая из горизонтального и наклонного участков прямых, стыкующихся при напряжении . Показано также гармоническое воздействие с амплитудой E, подаваемое относительно напряжения смещения U0. Период этих колебаний для независимой переменной ωt равен 2π. Как видно из того же рисунка, ток, протекающий через нелинейный элемент, в данном случае имеет импульсный характер. Длительность импульса тока, протекающего через нелинейный элемент для безразмерной переменной ωt равен 2θ, где величина θ называется углом отсечки. Величина угла отсечки по известным параметрам воздействия и нелинейного элемента может быть рассчитана по формуле

.

Амплитуда импульсов тока Im может быть найдена с помощью выражения

.

Амплитуды гармоник в спектре тока можно найти по правилу , где - коэффициент Берга для n-ой гармоники.

Правила расчета коэффициентов Берга для постоянной составляющей и первых двух гармоник приведены ниже

,	,	.

Амплитуда n-ой гармоники тока достигает максимального значения при оптимальном угле отсечки .

К числу наиболее распространенных нелинейных устройств можно отнести амплитудный модулятор и амплитудный детектор.

На амплитудный модулятор подают два колебания (рис.3):

несущее гармоническое колебание высокой частоты  и низкочастотный управляющий (информационный) сигнал .

Выходное напряжение амплитудного модулятора формируется первой гармоникой в спектре тока I1, на которую настроен колебательный контур, через который протекает ток. Коэффициент модуляции выходных колебаний M может быть рассчитан по максимальному I1max и минимальному I1min значениям первой гармоники тока

.

В амплитудном детекторе (рис.4) для получения нормальной формы выходных колебаний постоянная времени RC-цепи,

выполняющей роль фильтра нижних частот, должна отвечать условию

.

Выходное напряжение детектора при большой амплитуде входных колебаний можно найти по формуле

.

Угол отсечки θ зависит от соотношения внутреннего сопротивления открытого диода Ri  и сопротивления фильтра R

.

Аудиторные задачи

Спектральный состав тока при нелинейных преобразованиях

Задача 1. Ток в нелинейном резисторе  связан с приложенным напряжением  кусочно-линейной зависимостью

где . Найдите постоянную составляющую тока  и амплитуду первой гармоники тока , если напряжение

Решение. Используем метод угла отсечки. Для расчета амплитуд гармоник надо знать угол отсечки. Он рассчитывается по формуле

Отсюда, .

Амплитуды гармонических составляющих в методе угла отсечки определяются по формулам , где  – максимальное значение тока

Подставляя в эту формулу значения  .

Теперь надо вспомнить правила расчета коэффициентов Берга:

для определения постоянной составляющей тока

для определения амплитуды первой гармоники тока

мА.

Нелинейное резонансное усиление и умножение частоты

Задача 2. При умножении частоты используется транзистор, проходная характеристика которого аппроксимируется выражением

Параметры транзистора:  мА/В,

Приняв максимальное значение  тока в импульсе  равным 12.5 мА, определить положение рабочей точки и амплитуду напряжения на базе  , при которых имеют место наилучшие условия для удвоения частоты.

Решение. Как известно, максимальная амплитуда тока при умножении частоты определяется углом отсечки . При удвоении частоты  и следовательно угол отсечки должен быть . Зная  можно определить амплитуду напряжения на базе, исходя из формулы . Из этой формулы

и В.

Положение рабочей точки можно определить из формулы:

Из этой формулы  В.

Получение амплитудно-модулированных колебаний

Задача 3.. На базу транзистора с вольтамперной характеристикой, аппроксимируемой полиномом  (подается напряжение

В.

Определить коэффициент модуляции  первой гармоники коллекторного тока и зависимость  от соотношения амплитуд .

Решение. Для нахождения коэффициента модуляции надо найти амплитуду первой гармоники тока, т.е. амплитуду тока на частоте несущего колебания. Для этого   подставим в формулу аппроксимирующего полинома:

.

Раскрываем скобки и возводим в квадрат:

t.

Выделяем слагаемые, имеющие множитель .

Амплитуда первой гармоники

Максимальное значение амплитуды

Минимальное значение амплитуды

.

Коэффициент модуляции

Детектирование амплитудно-модулированных колебаний.

Задача 4. На входе амплитудного детектора действует

напряжение  В.

Определить емкость  обеспечивающую удовлетворительное сглаживание высокочастотной пульсации выходного напряжения и неискаженное воспроизведение модулирующего колебания.

Внутреннее сопротивление диода  сопротивление

Решение. Постоянная времени нагрузочной цепи должна удовлетворять неравенствам  .

Так как R задано, эти неравенства переписываем так:

Емкость целесообразно определять как среднее геометрическое величин  и .

Ф.

Напряжение на выходе амплитудного детектора, работающего в режиме больших амплитуд с отсечкой тока (линейное детектирование), можно определить простым выражением: .

Угол отсечки  связан с параметром  соотношением

.

Зная, что  найдем, что

Следовательно, амплитуда сигнала на выходе детектора

В.

# Text boxes

i

u

iст

uзи

Рис. 1

Рис. 2. Кусочно-линейная аппроксимация.

ωt

i

i

u

ωt

U1

0

U0

θ

E

0

θ

Im

2π

2θ

2π

Нелинейный резонансный усилитель

Автогенератор

uω

uΩ

АМ колебание

Рис. 3. Структурная схема амплитудного модулятора.

=

~

R

C

Eпит

Рис. 4. Коллекторный детектор

U0

u(t)